## Slide 1: Network Monitoring
Agenda:
Hvad er monitoring? Hvorfor bruges det?
Hvordan bruges det?
  SNMP
  Infrastruktur i et netværk mhb. Monitoring
  Tekniske termer
  Demo på nagios

## Slide 2: Hvad er monitoring?
Hvorfor bruger vi det i et netværk?
Monitoring vs Logging
Peformance / Security threats
Forebygger downtime
Alarmerer om sikkerhedsbrud – netværk og system sikkerhed

## Slide 3: Infrastruktur til monitoring

## Slide 4: SNMP - Den tekniske forklaring
OID’er – Object identifiers
MIB – Management information base
Managed device
SNMP agent
SNMP manager

## Slide 5: SNMP Pipeline
1. Request fra SNMP management station
2. Managed Device modtager
3. SNMP agent på managed device ser request
4. Agent burger OID fra request til at tilgå information fra MIB
5. Generer SNMP response og sender tilbage til management

## Slide 6: Test dine OIDS
Accepter SNMP connections fra andre hosts:
Snmpd.conf –
Start snmpd service
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.244.138
/usr/lib/nagios/plugins/check_snmp -H localhost -c public -o 1.3.6.1.2.1.1.3.0 -t 500
/usr/local/nagios/libexec/check_snmp -H 192.168.244.138 -c public -o 1.3.6.1.2.1.1.3.0 -t 60

## Slide 7: Monitoring Software
Nagios
  Hvordan fungerer det?
  Kali nagios fil: sudo nano /etc/nagios/nrpe.cfg
  Core host fil: sudo nano /usr/local/nagios/etc/hosts.cfg
  Core services fil: sudo nano /usr/local/nagios/etc/services.cfg
  Web UI: http://192.168.244.131/nagios//